## Slide 1
⚙
Modifiche IPA
Evoluzione della pipeline hardcoded e del design space eBPF/XDP
Input vector flessibile · profondità variabile · AOT-literal in sostituzione di BCC · baseline vs hardcoded · ottimizzazioni del datapath
Ettore Cantile · Relatore Prof. Marco Polverini · Engineering in Computer Science · Sapienza

## Slide 2
00
Le modifiche richieste
Gli otto punti dell'elenco di lavoro e dove sono trattati
#
Attività
Slide
1
Verificare che gli altri modelli rispondano durante la compilazione di uno nuovo
3
2
Input vector flessibile su hardcoded, template e modular
4–5
3
Hardcoded a profondità variabile + studio larghezza vs profondità
6–7
4
AOT-literal in sostituzione di BCC per il deploy di hardcoded
8–9
5
Throughput/latenza pipeline vuota (baseline) vs hardcoded
10–11
6
Come si valutano in letteratura questi datapath (metodologia)
14
7
Documento riepilogativo di tutto il lavoro (per la tesi)
16
8
Intervallo di polling FRR del link_state
15

## Slide 3
01
Modelli concorrenti durante la compilazione
Compilare/caricare un nuovo modello NON blocca quelli già attivi
▸ Garanzia architetturale, non empirica. I programmi XDP già agganciati girano nel kernel in modo indipendente.
▸ Compilazione in userspace. clang/BCC o AOT offline: non tocca il datapath dei modelli già caricati.
▸ Aggiornamento atomico. Il nuovo programma diventa attivo solo quando lo slot di tail-call viene aggiornato.
▸ Unica sfumatura: clang consuma un core in userspace → possibile jitter, ma il forwarding non si ferma mai.
modello attivo
XDP nel kernel
›
nuovo modello
compila userspace
›
slot tail-call
update atomico
›
nuovo attivo
zero downtime
È il modello di esecuzione eBPF: verificatore e JIT lavorano sul nuovo programma mentre il vecchio serve i pacchetti, fino allo switch atomico.

## Slide 4
02
Input vector flessibile: catalogo + descrittore
Da un vettore cablato 65-x-x-7 a un descrittore di feature per-modello
▸ Catalogo di 3 kind: scalar (dal pacchetto), dense_vector (1 lookup da mappa), onehot (uno switch).
▸ Descrittore per-modello: una lista ordinata di TIPI. Le DIMENSIONI vengono dalla topologia, non dal modello.
▸ Tutte e tre le pipeline via registry model_desc — non solo hardcoded, anche template e modular.
▸ Retrocompatibile: senza descrittore → 65-4-4-7 byte-identico a prima.
descrittore per-modello (solo i TIPI)
features = ["link_state",
"queue_occupancy", "ttl"]
hidden_dims = [4, 4]
n_out = 7
# N_IN = somma delle size dei tipi,
# lette dal topology_config
Verificato: il descrittore default risolve agli stessi offset cablati → programma byte-identico. Coerenza checkpoint↔topologia controllata a monte (errore netto se N_IN diverge).

## Slide 5
02
Ottimizzazione dell'hot path: da N lookup a 1
Le feature dense lette in un'unica lettura di mappa struct-valued
▸ Prima: un lookup per slot — 6 per link_state, 4 per queue_occupancy → fino a 10 helper call/pacchetto.
▸ Dopo: la mappa contiene l'intero vettore in un'unica entry; un solo lookup + N load dirette.
▸ Le load dirette non costano helper call e non pesano sul verifier.
▸ Su tutte e 3 le pipeline: hardcoded scende di 5 letture/pacchetto, inferenza invariata.
una entry struct-valued, un solo lookup
struct ls_vec { __u32 v[6]; };
BPF_ARRAY(link_state, struct ls_vec, 1);
int z = 0;
struct ls_vec *p = link_state.lookup(&z);
if (p) { ls0=p->v[0]; ls1=p->v[1]; ... }

## Slide 6
03
Hardcoded a profondità variabile
Da due hidden layer cablati a un numero qualsiasi di strati
▸ Prima: n_h1, n_h2 cablati — logica scritta per 2 hidden layer, in BCC e in AOT.
▸ Dopo: hidden_dims di lunghezza qualsiasi: (4,4), (8,), (4,4,4,4), o () lineare.
▸ Layout pesi generico per-layer, che si riduce al vecchio schema quando gli strati sono due.
▸ Generalizzato anche il riferimento Python del kernel test → PASS/FAIL per qualunque profondità.
Verificato: il C generato per (4,4) è byte-identico al generatore precedente; il riferimento Python generalizzato dà lo stesso risultato numerico della vecchia versione a 2 strati.
Su kernel: hardcoded alt-arch 65-8-7 e 65-4-4-4-7 → 5/5 PASS ciascuna nella suite --only kernel.

## Slide 7
03
Larghezza contro profondità: lo studio
A parità di budget di pesi, conviene allargare o approfondire?
Configurazione
Pesi
Latenza min
Note
largo 1×4
~300
44–56 ns
riferimento
profondo 8×3
~310
57–76 ns
overhead contenuto
largo 1×16
~1175
103–111 ns
il più veloce
profondo 4×11
~1206
203–236 ns
~2× più lento
profondo 8×9
~1294
269–301 ns
2.5–3× più lento
qualunque forma
~4700
—
sfora lo stack
▸ Allargare batte approfondire, coerente su 4 descrittori.
▸ Costo fisso per strato (~15–40 ns): transizione + ReLU.
▸ Tetto assoluto: oltre ~1300 pesi lo stack (512 B) sfora sempre — limite strutturale, non di scelta.
▸ Metodo: minimo su N trial + ogni forma in subprocess isolato.

## Slide 8
04
AOT-literal: separare la compilazione dal deploy
Stessa perf della hardcoded, ma clang fuori dal percorso critico
▸ Il problema: BCC compila il C a runtime, sul nodo, ad ogni caricamento → ~1660 ms di clang per modello.
▸ L'idea: il numero di compilazioni non cambia (1/modello), ma clang gira offline su una build box e produce un .o già pronto.
▸ Sul nodo resta solo aprire+caricare il .o (~6 ms, niente clang). Perf per pacchetto identica: stessa architettura, strength reduction preservata.
genera C
pesi literal
›
clang -O2
→ .o
›
open + load
verify + JIT
›
attach XDP
resident
build box · offline · ~1× per modello
nodo datapath · ~6 ms · niente clang
Misurato: build offline 90–555 ms (una volta) · deploy sul nodo ~6 ms · 1010 istr, 42 ns/pkt, 23.8 Mpps — identico alla hardcoded via BCC.

## Slide 9
04
AOT-literal in sostituzione di BCC (deploy)
Richiesta del relatore: AOT unico backend di deploy per hardcoded
▸ I nodi Kathara non hanno clang né libbpf → l'AOT non compila lì (giusto: build offline).
▸ Il loader era dinamico su libbpf → non partiva. E libbpf statico non bastava: glibc dinamico rompeva (GLIBC_2.38 not found).
▸ Fix: loader completamente statico (-static, glibc inclusa; +libelf/zlib/zstd/lzma).
▸ execute_pipeline non offre più --hardcoded-backend: AOT unico deploy. BCC resta solo nei test offline.
Verificato end-to-end su Kathara (frankfurt), nodo senza clang/cc/libbpf:
[deploy] open+load (verify+JIT): 5.07 ms
[deploy] xdp_dispatch attached to ifindex 217.
ip link show → prog/xdp id 393 name xdp_dispatch jited

## Slide 10
05
Baseline vs hardcoded: la pipeline vuota
Quanto costa l'inferenza rispetto al solo framework XDP?
▸ Baseline: stesso parse + redirect, nessuna tail call né inferenza — il pavimento XDP.
▸ Hardcoded aggiunge ~19 ns (tail call + secondo parse + rete int8) → 1.68× il pavimento XDP.
▸ Il throughput alto NON è sospetto — è il pavimento XDP; la rete srotolata costa pochissimo.
Metrica
baseline
hardcoded
Tail call / pkt
0
1
Latenza min (ns)
28
47
Throughput (Mpps)
35.7
21.3
Istruzioni eBPF
129
997
Minimo su 14 trial (2 run indipendenti da 7). I valori assoluti dipendono dalla macchina: su un box più lento baseline e hardcoded salgono insieme e il rapporto 1.68× resta.

## Slide 11
05
Il design space misurato
Le tre pipeline sullo stesso nodo, stesso modello, stessa aritmetica
▸ Costo monotono. Istruzioni, tail call, letture di mappa e memoria crescono da P1 a P3; le prestazioni calano nello stesso ordine.
▸ Accuratezza invariante. Le tre pipeline fanno la stessa aritmetica int8 e scelgono la stessa classe del riferimento Python: non è un asse del design space.
▸ Latenza normalizzata. Rapporto sul baseline della stessa macchina — l'unico modo di confrontare misure prese su hardware diverso.
Metrica
P1
P2
Tail call / pkt
1
1
Lookup / pkt
4.0
8.0
Latenza (ns)
47
224
× baseline
1.68
8.00
Suite --only kernel, minimo su 14 trial. P1 non è stato modificato e il suo rapporto sul baseline resta 1.67 → 1.68 fra le due macchine: è la verifica che la normalizzazione regge.
P3
3
26.0
387
13.82

## Slide 12
06
Ottimizzazione: mac_table da HASH ad ARRAY
Collo di bottiglia trasversale, identico in tutte e tre le pipeline
▸ mac_table traduce la classe dell'argmax (intero denso 0..6) nell'azione di forwarding.
▸ Era BPF_HASH: ogni pacchetto redirettato paga hash + bucket + confronto — inutile con chiavi dense.
▸ Ora BPF_ARRAY: indice diretto O(1), memoria contigua. In P1, P2, P3 e nel generatore AOT.
il cambio
- BPF_HASH(mac_table, __u32, ...);
+ BPF_ARRAY(mac_table, fwd_action, 8);
// ARRAY non ritorna mai NULL:
// MISS = act->ifindex == 0
Punto critico: una BPF_ARRAY non ritorna mai NULL (slot azzerati). La logica 'classe non provvista → MISS' usa ifindex==0 come sentinella. Suite --only kernel: PASS su tutte e 3.

## Slide 13
06
Blocco pesi: da 147 letture di mappa a 8
Quanto del costo di P2/P3 era flessibilità e quanto codifica?
▸ Il sintomo. ~139 delle 147 letture di P2 erano letture di un SINGOLO byte di peso, ognuna con la propria helper call e il proprio controllo di NULL.
▸ La cura. Tutto il blocco pesi in un'unica entry struct-valued: una lookup, poi accessi diretti su puntatore. La stessa trasformazione già applicata alle feature dense.
▸ Conclusione. ~1/3 del costo per pacchetto non era il prezzo della flessibilità, era il prezzo di una codifica del contenitore dei pesi.
Metrica (P2)
prima
dopo
Lookup / pkt
147.0
8.0
Istruzioni
16 988
9 962
Memoria mappe (B)
8 052
3 960
× baseline
12.48
8.00
P3 in parallelo: 160 → 26 letture, 15 767 → 8 209 istruzioni. Inferenza invariata su tutta la suite. Registrare un modello è ora UNA bpf_map_update_elem invece di 319 (P2) / 2048 (P3).

## Slide 14
07
Metodologia di misura e riscontro in letteratura
Perché il minimo su N trial, e cosa dice la letteratura
▸ Rumore a senso unico: interrupt/scheduling possono solo rallentare un campione, mai accelerarlo.
▸ Quindi il minimo su N trial è la statistica giusta (non media né mediana) — come hyperfine / Google Benchmark.
▸ Corretti il benchmark e la suite --only kernel (7 trial, min + p50/max). Prima un solo campione oscillava fino a 20×.
▸ XDP paper (CoNEXT 2018): metriche standard — Mpps a CPU satura, latenza per-hop, overhead del solo eBPF.
▸ Heiser, 'Benchmarking Crimes': trappole — frequency scaling, C-state, accounting per-tick del softirq.
▸ Onestà sull'ambiente: VM senza CPU pinning → valori assoluti non comparabili a bare-metal; conta il relativo.
▸ Survey COMST 2024: tre assi di valutazione — modello, sistema, risorse. Qui il primo è invariante per costruzione, e va detto.
▸ N3IC (NSDI 22): generatore back-to-back, verifica che il collo di bottiglia sia il sistema sotto test, latenza come percentile. TEST_RUN non misura MLFFR né multi-core, ma isola il costo del solo programma eBPF.

## Slide 15
08
Polling FRR del link_state
Ogni quanto il monitor userspace aggiorna lo stato dei link
▸ link_state[0..5] è la feature di fast-reroute: 1 = su, 0 = giù, letta ad ogni pacchetto dai programmi eBPF.
▸ Un thread userspace legge /sys/class/net/ethX/carrier e scrive nella mappa condivisa.
▸ Polling impostato a 0.5 secondi. Corretta un'incoerenza: method5/method6 lo sovrascrivevano a 1.0 s → riportati a 0.5.
▸ Effetto: un link che cade è rilevato entro mezzo secondo; la feature va a 0 e l'argmax può scegliere un'altra uscita, senza reload.
/sys/.../carrier
kernel
›
monitor 0.5 s
userspace
›
link_state[6]
mappa BPF
›
XDP
inferenza

## Slide 16
—
Riepilogo e stato
Cosa è stato fatto, verificato e documentato
▸ Input vector flessibile su tutte e 3 le pipeline (default byte-identico).
▸ Profondità variabile + studio larghezza-vs-profondità (allargare batte approfondire).
▸ AOT-literal sostituisce BCC nel deploy — verificato attaccato su Kathara.
▸ Baseline vs hardcoded misurati: 1.68× il pavimento XDP.
▸ mac_table → ARRAY e blocco pesi struct-valued (P2 147→8 letture, P3 160→26), più 3 colli di bottiglia documentati.
▸ Polling FRR a 0.5 s, coerente ovunque.
Documentazione per la tesi: capitolo LaTeX aggiornato con le nuove misure, sezione dedicata al blocco pesi e riscontro metodologico in letteratura (N3IC, survey COMST).
Verifica: test_suite --only kernel = PASS su 2 run completi. Aperti: semantica ingress_iface divergente fra P1 e P2/P3; P2/P3 oltre il cap di 4096 istruzioni dei nodi Kathara.
Kathara · Germany50 · kernel eBPF/XDP · MLP int8