## Slide 1
TESI · EBPF / XDP
Il test reale su dual boot
e la domanda sul bit rate
Come si misura quanti pacchetti regge un nodo, con quali generatori di traffico, e che cosa succede quando il traffico offerto cresce.
Ettore Cantile
settembre 2026

## Slide 2
LA DOMANDA DEL RELATORE
Quando il traffico cresce, dove si perde?
1
Il traffico cresce
Il generatore spedisce sempre più pacchetti al secondo.
2
La coda si riempie
Davanti al nodo c'è una coda da 256 posti.
3
Il ritardo cresce
Ogni pacchetto aspetta di più prima di essere elaborato.
4
Si perde
La coda è piena: chi arriva viene respinto.
Dove si perde dice qual è il collo di bottiglia.
Si perde prima del programma
Il pacchetto non è mai entrato: il collo di bottiglia è il programma.
Si perde dopo il programma
Il programma lo ha elaborato, ma non è arrivato: il collo di bottiglia è la trasmissione.
Per rispondere si contano i pacchetti che il programma riceve e quelli che rilancia.
La risposta arriva nella parte 5; le parti 1–4 spiegano come si misura
2

## Slide 3
COME È FATTA LA PRESENTAZIONE
Cinque parti, dal banco alla risposta
Ogni parte risponde a una domanda: le prime quattro preparano la risposta alla quinta.
1
Il banco
Che cosa si misura, con quali programmi e come.
Che cosa misuriamo?
2
La macchina
Dalla macchina virtuale al dual boot.
Perché fidarsi dei numeri?
3
I generatori
pktgen e xdp_gen: due modi di produrre traffico.
Con che traffico si misura?
4
I risultati
Quanto regge il nodo, con l'uno e con l'altro.
Quanti pacchetti al secondo?
5
La domanda
Che cosa succede quando il traffico cresce.
Dove si perde?
IN BREVE
La risposta, in anticipo: si perde prima del programma, quindi il collo di bottiglia è il programma. E le misure ora si ripetono.
Le parti 2–5 raccontano ciò che è cambiato dal test in macchina virtuale
3

## Slide 4
1 · IL BANCO · I PROGRAMMI
Sei programmi, che cambiano per una cosa sola
Calcolano la stessa rete e prendono la stessa decisione. Cambia quanto sanno già quando vengono compilati.
rxonly
solo ricezione
Prende il pacchetto e lo butta. È il pavimento: sotto non si scende.
baseline
nessuna rete
Legge l'intestazione, decrementa il TTL e inoltra su una classe fissa.
P1 statica
tutto compilato
Pesi e indice del nodo sono scritti nel programma: un binario per nodo.
P1.5 hardcoded
pesi compilati
Pesi nel programma, nodo letto a runtime: un binario per modello.
P2 template
forma da tabella
La forma si legge da tabella: solo i soffitti sono compilati.
P3 modular
anche la profondità
Anche il numero di strati si legge da tabella: un programma per tutto.
Più informazioni si spostano dalla compilazione all'esecuzione, più il programma è riutilizzabile, e più cresce il costo per pacchetto.
Cinque pipeline più rxonly, che misura la sola ricezione · i colori dei quadratini tornano in tutti i grafici
4

## Slide 5
1 · IL BANCO · COME SI MISURA
Il banco misura quanti pacchetti regge il nodo
Generatore
crea i pacchetti
CPU 10, 1 e 3
Coda
256 posti (cavo virtuale)
se è piena: respinto
NODO
la pipeline in XDP
CPU 6
Coda d'uscita
verso il nodo successivo
Nodo successivo
conta e scarta
CPU 8
1
Coda sempre piena
Il generatore offre più pacchetti di quanti il nodo riesca a elaborare.
2
Nodo sempre occupato
Il suo core non resta mai senza lavoro: il ritmo a cui elabora è la sua capacità.
3
Costo = 1 / capacità
Se elabora 5 milioni di pacchetti al secondo, spende 200 ns per ciascuno.
QUINDI
Si misurano 300 ms a regime: costo per pacchetto = tempo ÷ pacchetti elaborati. Il generatore sta su altri core, quindi non entra nella misura.
Un solo portatile: generatore, nodo e nodo successivo ciascuno sul proprio core fisico
5

## Slide 6
2 · MACCHINA VIRTUALE E DUAL BOOT · IL PROBLEMA
Nella macchina virtuale il nodo ogni tanto si fermava
Quanto può stare fermo il nodo
prima che la coda da 256 posti trabocchi
la coda trabocca
Riempire la coda (1,5 M pacchetti/s)
170 µs
Risveglio da sonno profondo
310 µs
Pausa di un core virtuale
alcuni millisecondi
Due strade, entrambe cattive
Generatore e nodo su core separati
Il nodo perdeva fra l'8 e il 70% dei pacchetti a qualunque ritmo, anche lentissimo.
Generatore e nodo sullo stesso core
Non si perdeva niente, ma il core faceva il lavoro di tutti e due: il collo di bottiglia era sempre il generatore.
QUINDI
La perdita misurava le assenze del core, non il programma: dentro la macchina virtuale un core può fermarsi per millisecondi, e non si vede né si può impedire.
6

## Slide 7
2 · MACCHINA VIRTUALE E DUAL BOOT · LA SOLUZIONE
Sul dual boot ogni core ha un ruolo fisso
La macchina: un processore ibrido
Intel Core Ultra 7 155H, 22 CPU: ognuna ha il suo ruolo
0
5
sistema
1
2
generatore
3
4
generatore
6
7
NODO
8
9
nodo successivo
10
11
generatore
E-core 12–19 e LP E-core 20–21: sistema
In tratteggio: il thread gemello di ogni core, lasciato a riposo.
1
Frequenza fissa e misurata
3,5 GHz richiesti, 3 494 MHz misurati dai contatori del processore durante ogni misura.
2
Niente sonno profondo
Un core che dorme impiega 310 µs a svegliarsi, più dei 170 µs che la coda concede.
3
Il resto del sistema altrove
Desktop, servizi, interruzioni e thread del kernel stanno sulle altre CPU.
4
Un monitor sempre acceso
Temperatura, throttling e frequenza vera: una finestra fuori condizione si conta, non si scarta.
QUINDI
Il core del nodo non dorme, non cambia frequenza e nessuno lo interrompe: si misura il programma, non la macchina.
7

## Slide 8
2 · MACCHINA VIRTUALE E DUAL BOOT · PRIMA E DOPO
Con il dual boot le misure si ripetono
Macchina virtuale
Dual boot
Pipeline | costo | variazione | costo | variazione
P1 statica | ~82 ns | 160% | 38 ns | 0,5%
P1.5 | ~116 ns | 104% | 53 ns | 0,6%
P2 | ~430 ns | 19% | 226 ns | 0,5%
P3 | ~670 ns | 15% | 364 ns | 0,3%
Costo sopra la baseline, per pacchetto. Le cifre assolute non si confrontano (frequenza e metodo erano diversi): si confronta la variazione.
160% → 0,5%
variazione del costo di P1 fra le esecuzioni
1–2% → 0
pacchetti respinti sotto capacità, anche per il solo contatore
58% · 0,2% · 7,7%
perdita dello stesso punto in tre giri (macchina virtuale). Sul dual boot: entro lo 0,4–2%
QUINDI
Il guadagno vero non è la velocità, è la ripetibilità: differenze che prima sparivano nel rumore, come P1 contro P1.5 o scartare contro inoltrare, ora si misurano.
Macchina virtuale: 18 settembre, 512 byte · dual boot: 28 settembre, core separati, 64 byte · variazione fra le esecuzioni
8

## Slide 9
3 · I DUE GENERATORI DI TRAFFICO · PKTGEN
pktgen produce i pacchetti come li produce Linux
1
pktgen crea la skb
64 B
pacchetto
64 byte liberi davanti ai dati
La skb è la struttura con cui Linux descrive un pacchetto.
2
Il cavo virtuale la copia
256 B
pacchetto
XDP vuole 256 byte liberi davanti
Ogni pacchetto viene copiato in una pagina nuova prima di arrivare al nodo.
3
Il nodo lo elabora
NODO · CPU 6
il core del nodo paga la copia
La copia si paga sul core del nodo, prima ancora che il programma parta.
≈ 5,7 M/s
pacchetti al secondo offerti da tre thread su tre core
≈ 4,6 M/s
quanti ne accetta la coda del nodo: lo misura rxonly
QUINDI
La copia è una proprietà del kernel, non della macchina virtuale: il dual boot non la toglie. Su una scheda di rete con XDP nativo non esisterebbe.
La baseline costa 302 ns per pacchetto con pktgen · M/s = milioni di pacchetti al secondo
9

## Slide 10
3 · I DUE GENERATORI DI TRAFFICO · XDP_GEN
xdp_gen consegna pacchetti già nel formato di XDP
1
xdp_gen crea il frame
256 B
pacchetto
BPF_PROG_TEST_RUN
live frames
Un frame grezzo, già con 256 byte liberi: niente skb.
2
Il cavo virtuale lo passa
256 B
pacchetto
il frame non cambia
Nessuna copia: il frame arriva al nodo com'è.
3
Il nodo lo elabora
NODO · CPU 6
senza il costo del generatore
Come da una scheda di rete con XDP nativo.
12–15
milioni di pacchetti al secondo offerti da un solo thread
293 ns
P2 con xdp_gen, contro 529 ns con pktgen
QUINDI
Il costo del generatore non passa più dal nodo. Si usa un thread per coda: più thread nella stessa coda si intralciano e rallentano anche il nodo (slide 13).
Frame grezzi creati con BPF_PROG_TEST_RUN in modalità live frames · script ipa/test/xdp_gen.py
10

## Slide 11
3 · I DUE GENERATORI DI TRAFFICO · A CONFRONTO
Due generatori, per due scopi diversi
Stesso nodo, stessi programmi: cambia solo come arriva il pacchetto.
Confronto | pktgen | xdp_gen
Come crea il pacchetto | una skb, come lo stack di Linux | un frame grezzo, già nel formato di XDP
Copia prima del nodo | sì, a ogni pacchetto | no
Pacchetti offerti | ≈ 5,7 M/s (il nodo ne accetta ≈ 4,6) | ≈ 12–15 M/s (un thread)
Chi arriva al tetto | nessuna pipeline: tutte e cinque saturano sotto | baseline e rxonly; P1, P1.5, P2 e P3 saturano
Serve per | confrontare tutte le pipeline fra loro | misurare il costo di P1–P3 senza la copia
QUINDI
Si usano insieme: ognuno confronta le pipeline al suo interno, e le cifre dei due generatori non si mescolano.
Il tetto di pktgen è il tetto di ricezione del nodo (rxonly, 4,6 M/s) · M/s = milioni di pacchetti al secondo
11

## Slide 12
4 · I RISULTATI SUL DUAL BOOT · PKTGEN
Con pktgen tutte le pipeline saturano e si ordinano
3 giri × 3 ripetizioni, 64 byte, 28 settembre · variazione fra i giri 0,2–0,9% · DUT a 3 494 MHz, nessun throttling
12
milioni di pacchetti al secondo
ns/pacchetto
sopra baseline
rxonly
4,61
217 ns
—
baseline
3,31
302 ns
—
P1 statica
2,94
340 ns
+38 ns
P1.5 hardcoded
2,81
356 ns
+53 ns
P2 template
1,89
529 ns
+226 ns
P3 modular
1,50
666 ns
+364 ns
Sotto capacità, zero perdite
Con 1,37 M/s offerti (il 91% di quanto regge la più lenta) nessuna pipeline respinge un pacchetto: perdita totale ≤ 0,02%.
P1 e P1.5 si separano
2,94 contro 2,81 M/s, con variazioni dello 0,5 e 0,6%: congelare il nodo vale circa 15 ns per pacchetto.
QUINDI
Sopra la baseline, la rete neurale costa ~40–50 ns con i pesi compilati (P1, P1.5), ~220 ns con la forma letta da tabella (P2), ~370 ns con anche la profondità (P3).

## Slide 13
4 · I RISULTATI SUL DUAL BOOT · XDP_GEN
Con xdp_gen, un thread per coda: il costo del nodo
1 thread, 1 core, uscita separata · 3 giri, 64 byte · costo = tempo di CPU del nodo per pacchetto · a 512 e 1 514 byte P2 e P3 restano entro il 3%
13
milioni di pacchetti/s elaborati
rxonly
15,03
≈ 40 ns
non satura
baseline
12,14
≈ 67 ns
non satura
P1
7,58
116 ns
costo del nodo
P1.5
6,77
125 ns
costo del nodo
P2
3,00
293 ns
costo del nodo
P3
1,97
428 ns
costo del nodo
Il tetto era la coda
Con tre thread nella stessa coda il nodo si fermava a ~7 M/s. Con un thread per coda la baseline elabora 12 M/s.
QUINDI
P1, P1.5, P2 e P3 sono costi del nodo: 116, 125, 293 e 428 ns di CPU. Baseline e rxonly, con un thread, non saturano: i loro valori sono indicativi.
ns di CPU/pacchetto

## Slide 14
4 · I RISULTATI SUL DUAL BOOT · XDP_GEN
Con xdp_gen si contano i pacchetti elaborati
Milioni di pacchetti al secondo, con xdp_gen
elaborati dal nodo
arrivati all'uscita
13,05
4,26
10,37
3,84
10,16
3,92
6,54
5,98
4,67
4,67
baseline
P1
P1.5
P2
P3
Due core, le stesse code d'uscita
Con due core sul nodo, tutti e due inoltrano nelle stesse code verso il nodo successivo: due scrittori per coda. Le code si intasano e metà dei pacchetti della baseline si perde dopo il nodo, con il core d'uscita occupato solo al 77%.
Un esempio: baseline e P2
La baseline elabora 13,1 M/s ma ne arrivano 4,3; P2 ne elabora 6,5 e ne arrivano 6,0. Contando gli arrivi la baseline sembrerebbe più lenta di P2, che fa molto più lavoro.
QUINDI
Il controllo di validità (la baseline deve essere la più veloce) conta i pacchetti elaborati: la stessa grandezza con cui si calcola il costo.
xdp_gen, 2 core sul nodo, un thread per coda, uscita separata · 64 byte, 30 settembre · arrivati = nodo successivo
14

## Slide 15
4 · I RISULTATI SUL DUAL BOOT · LE DIFFERENZE
Con xdp_gen lo stesso programma costa ~230 ns in meno
Nanosecondi per pacchetto, stesso programma
pktgen (con copia)
xdp_gen (senza copia)
baseline
302 ns
≈ 67 ns
P1
340 ns
116 ns −224 ns
P1.5
356 ns
125 ns −231 ns
P2
529 ns
293 ns
−236 ns
P3
666 ns
428 ns
−238 ns
Con pktgen si citano tutte e cinque
Costo sopra la baseline: +38, +53, +226 e +364 ns per P1, P1.5, P2 e P3.
Con xdp_gen si citano P1, P1.5, P2 e P3
116, 125, 293 e 428 ns di CPU, un thread per coda. Baseline ≈ 67 ns: indicativa.
Da dove vengono i ~230 ns
Dalla copia della skb e dal percorso dello stack: il costo del generatore, pagato sul core del nodo.
QUINDI
I due generatori non si confrontano fra loro: ognuno confronta le pipeline al suo interno. La differenza è il costo del percorso skb.
pktgen del 28 settembre, xdp_gen del 30 (tempo di CPU) · P1: 340 − 116 = 224 · P1.5: 356 − 125 = 231 · P2: 529 − 293 = 236 · P3: 666 − 428 = 238 ns
15

## Slide 16
5 · LA DOMANDA DEL RELATORE · COME SI MISURA
Due programmi sullo stesso aggancio, tre conteggi
Un'interfaccia porta un solo programma XDP: i due si mettono in catena, con un salto.
Generatore
pktgen o xdp_gen
1
inviati
coda
un solo aggancio XDP
Programma 1
conta e basta
ing_count += 1
2
ricevuti
salto
Programma 2
la pipeline: baseline, P1, P1.5, P2 o P3
redirect
Nodo successivo
conta gli arrivi
3
inoltrati
inviati − ricevuti
= persi prima del programma
respinti dalla coda d'ingresso
ricevuti − inoltrati
= persi dopo il programma
o decisioni del modello (scarta)
rxonly = il solo programma 1
Dice quanto regge la sola ricezione allo stesso ritmo. Il programma 1 costa fino a +5 ns: dentro il rumore.
Il salto è la tail call che le pipeline già usano · costo del programma 1 misurato con le statistiche del kernel
16

## Slide 17
5 · LA DOMANDA DEL RELATORE · COME SI LEGGE
Dove mancano i pacchetti indica il collo di bottiglia
Un programma XDP non ha una coda sua: se è lento, si riempie la coda che sta davanti a lui.
SI OSSERVA
inviati > ricevuti
mancano pacchetti prima di XDP
VUOL DIRE
La coda d'ingresso è piena: il collo di bottiglia è il programma (o la sola ricezione: lo separa rxonly).
SI OSSERVA
ricevuti > inoltrati
al nodo successivo ne arrivano meno: si guarda che cosa aveva deciso il programma
SE AVEVA DECISO DI INOLTRARE
Il pacchetto non è arrivato: il collo di bottiglia è la trasmissione.
SE AVEVA DECISO DI SCARTARE (O NON USATA)
Non è una perdita: è una decisione della rete neurale.
QUINDI
Tre conteggi più le decisioni del programma separano tre casi che altrimenti sembrerebbero uguali.
Inviati: generatore · ricevuti: programma 1 · inoltrati: nodo successivo · decisioni: contatori della pipeline (HIT, MISS, DROP)
17

## Slide 18
5 · LA DOMANDA DEL RELATORE · PACCHETTI INOLTRATI
Ogni curva sale con il traffico e poi si ferma
milioni di pacchetti/s inoltrati
0
1
2
3
4
5
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
traffico inviato (Gbit/s, pacchetti da 64 byte)
inviati
solo ricezione
Dove si ferma ogni pipeline
pipeline
pulita fino a
(Gbit/s)
perde da
(Gbit/s)
inoltro max
(M pacchetti/s)
baseline
1,44
1,68
3,34
P1
1,20
1,44
2,94
P1.5
1,20
1,44
2,84
P2
0,72
0,96
1,89
P3
0,72
0,96
1,50
Sono gradini della scala (~0,24 Gbit/s), non soglie esatte. A 64 byte, 1 Gbit/s ≈ 1,95 milioni di pacchetti al secondo.
QUINDI
Ogni curva si ferma alla capacità della sua pipeline: 3,3 · 2,9 · 2,8 · 1,9 · 1,5 milioni di pacchetti al secondo, la stessa cifra del test di saturazione.
13 valori di traffico, 5 giri ciascuno, 64 byte, 390 finestre · DUT a 3 494 MHz, nessun throttling
18

## Slide 19
5 · LA DOMANDA DEL RELATORE · RICEVUTI E INOLTRATI
Il programma rilancia tutto ciò che riceve
milioni di pacchetti/s (pipeline P2)
0
1
2
3
4
5
6
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
traffico inviato (Gbit/s, pacchetti da 64 byte)
da qui la coda è piena
inviati
ricevuti = inoltrati
1
Sotto il limite, le curve coincidono
Tutto ciò che si invia viene ricevuto e inoltrato.
2
Sopra il limite, salgono solo gli inviati
Ricevuti e inoltrati si fermano insieme, a 1,9 milioni al secondo.
3
Ciò che manca non è mai entrato
Il programma non perde niente di quello che prende.
QUINDI
Ricevuti e inoltrati restano sovrapposti in tutte e cinque le pipeline: dopo XDP si perde al massimo lo 0,02% degli inviati.
Esempio: P2, mediana di 5 giri · linea scura = ricevuti da XDP, arancione = inoltrati: coincidono
19

## Slide 20
5 · LA DOMANDA DEL RELATORE · LA PERDITA
La perdita è tutta prima del programma
% dei pacchetti inviati che si perde
0
20
40
60
80
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
traffico inviato (Gbit/s, pacchetti da 64 byte)
dopo XDP: ≤ 0,02%
Perdita a circa 3 Gbit/s
prima del programma, % degli inviati
P3
74%
P2
68%
P1.5
51%
P1
50%
baseline
43%
rxonly (solo ricezione)
21%
Dopo il programma: ≤ 0,02%
in tutte e cinque le pipeline, a ogni traffico
QUINDI
Se si perde all'ingresso il collo di bottiglia è il programma: qui la perdita è tutta all'ingresso, quindi il collo di bottiglia non è la trasmissione.
Perdita = (inviati − inoltrati) / inviati · mediana di 5 giri · a circa 3 Gbit/s si inviano 5,8 M pacchetti/s (5,7 per rxonly)
20

## Slide 21
5 · LA DOMANDA DEL RELATORE · IL PROGRAMMA O LA RICEZIONE?
Oltre la sola ricezione, la perdita è del programma
A circa 3 Gbit/s anche il solo contatore (rxonly) perde il 21%: è il pavimento.
quanto perde già la sola ricezione
in più: la perdita del programma (colore della pipeline)
% dei pacchetti inviati che si perde prima del programma
totale
in più
dopo il programma
rxonly
21%
pavimento
—
baseline
44%
+23 punti
≤ 0,02%
P1
50%
+30 punti
≤ 0,02%
P1.5
51%
+31 punti
≤ 0,02%
P2
68%
+47 punti
≤ 0,02%
P3
74%
+54 punti
≤ 0,02%
QUINDI
La perdita in più cresce con il costo del programma. Fino a 2,4 Gbit/s la sola ricezione non perde, e dopo il programma non si perde niente.
Traffico più alto della scala: 5,8 M pacchetti/s (5,7 per rxonly) · punti = differenza fra le due percentuali
21

## Slide 22
5 · LA DOMANDA DEL RELATORE · IL RITARDO
Il ritardo salta dove comincia la perdita
ritardo mediano, in µs
pulita
in perdita
0
50
100
150
200
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
traffico inviato (Gbit/s, pacchetti da 64 byte)
La coda piena spiega il ritardo
attesa prevista = 256 posti ÷ capacità della pipeline
pipeline
prevista
misurata (p50)
baseline
77 µs
84 µs
P1
87 µs
95 µs
P1.5
90 µs
99 µs
P2
135 µs
154 µs
P3
171 µs
186 µs
Il resto (circa il 10%) è il percorso fino al nodo successivo.
QUINDI
Oltre la sua capacità il nodo non riesce a svuotare la coda, che resta piena: il ritardo si ferma e cresce la perdita.
Ritardo dal timbro del generatore all'arrivo al nodo successivo · mediana (p50) oltre la saturazione · capacità come nella slide 18
22

## Slide 23
5 · LA DOMANDA DEL RELATORE · PIÙ CORE
Con due core la capacità raddoppia
Capacità massima, in milioni di pacchetti al secondo
1 core
2 core
4,62
7,50
3,40
6,50
3,01
5,76
2,87
5,58
1,91
3,72
1,49
2,95
rxonly
baseline
P1
P1.5
P2
P3
×1,62
×1,91
×1,91
×1,95
×1,95
×1,98
Un contatore per ogni core
Le statistiche sono per-core: ogni core incrementa la sua copia, senza istruzioni atomiche e senza contendersi una riga di cache. Chi legge somma.
Perché rxonly cresce meno
Tre thread su due code: due scrivono nella stessa coda e si intralciano (slide 13).
Una coda e un core, per scelta
Il banco misura il costo per core. Una scheda vera distribuisce i pacchetti su più code e più core (RSS).
QUINDI
Il costo per pacchetto resta quello di un core: un nodo con N code regge circa N volte la capacità misurata su un core, finché generatore e scheda reggono.
pktgen a 3 thread, 64 byte, 3 giri · due code d'ingresso, una per core (CPU 6 e 8) · rapporto = 2 core / 1 core
23

## Slide 24
IN CHIUSURA · SINTESI
In sintesi
1
Il dual boot rende le misure ripetibili
La variazione del costo scende da 15–160% a 0,3–0,6%. Il core del nodo non dorme, non cambia frequenza e nessuno lo interrompe.
2
Due generatori, due usi
pktgen confronta tutte le pipeline, da 3,31 a 1,50 M/s. xdp_gen, un thread per coda, misura P1–P3 senza la copia: 116–428 ns.
3
Si perde prima del programma
Il nodo satura alla sua capacità, il ritardo salta di un ordine di grandezza e la perdita è tutta all'ingresso: il collo di bottiglia è il programma, e la capacità cresce con i core.
Ettore Cantile · settembre 2026
25