## Slide 1
IP
IPA Lab
Intelligent PAckets con eBPF/XDP
Scenario Germany50, quattro metodi di forwarding neurale e risultati sperimentali.
Kathara · Germany50 · model_cache · fwd_table · QAT · IPA Demo

## Slide 2
01
Obiettivo del progetto
Portare una decisione ML direttamente nel data plane.
IPA cambia la prospettiva: il pacchetto non contiene solo dati, ma anche l'informazione necessaria per scegliere il percorso. Il router esegue una mini-inferenza per-hop senza interrogare un controller centrale.
X
Data plane programmabile
XDP intercetta il pacchetto prima dello stack Linux e decide se inoltrarlo.
M
Modello compatto
I pesi sono quantizzati a int8 e indicizzati da model_id.
K
Forwarding mission-driven
La chiave prodotta dall'inferenza seleziona l'azione in fwd_table.
Idea centrale: piu' autonomia nel kernel.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 3
02
Scenario di base
Topologia reale Germany50 importata da SNDlib ed eseguita in Kathara.
Parametro
Valore
Nodi backbone
50
Nodi totali
52
Grado massimo
6
Sorgente
h_src su Karlsruhe
Destinazione
h_dst su Flensburg
Failure max
10
FR
Emulazione
Ogni nodo Germany50 diventa un container Kathara con FRR/OSPF e supporto BCC/eBPF.
99
Traffico di test
I sender Scapy inviano pacchetti UDP sulla porta 9999 con header IPA.
42
Nodo esempio
Router: frankfurt. Sender: darmstadt. Model ID di default: 42.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 4
03
Pipeline del pacchetto
Dal parsing dell'header IPA alla redirect XDP.
UDP:9999
hook XDP
›
IPA hdr
model_id
›
model_cache
pesi int8
›
dot product
key
›
fwd_table
redirect
IV
Input vector
iv = [model_id, ip->ttl, ingress_ifindex, input_size]. Nel codice condiviso input_size vale 65.
kernel formula
output_raw = sum(iv[i] * (__s8)weights[i]); key = (output_raw + OFFSET * scale) / scale; return bpf_redirect(act->ifindex, 0);
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 5
04
Mappe eBPF condivise
Lo stato vive in mappe accessibili da kernel e user space.
MC
model_cache
Key: model_id. Value: flag validita', scale_factor e array di pesi int8. Nei metodi 1-3 parte piena; nel metodo 4 parte vuota.
FW
fwd_table
Key: output dell'inferenza. Value: ifindex di uscita e MAC da riscrivere prima del redirect.
EV
events
miss_events e model_miss_events notificano il CP quando mancano una regola o un modello.
valid_keys serve solo alla misura sperimentale: distingue TRUE HIT, FAKE HIT e MISS.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 6
05
Metriche
Come vengono classificati i pacchetti.
TRUE HIT
corretto
fwd_table[key] trovata e valid_keys[ttl] coincide con la key calcolata.
FAKE HIT
mismatch
La tabella contiene una key, ma non e' quella valida per quel TTL.
MISS
assenza
La key non e' in fwd_table: serve intervento del CP o fallback.
classifier
TRUE = fwd_table[key] && valid_keys[ttl] == key FAKE = fwd_table[key] && valid_keys[ttl] != key MISS = !fwd_table[key]
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 7
06
Metodo 1: PTQ
Post-Training Quantization: prima training float32, poi quantizzazione.
Nel metodo PTQ il CP calcola le regole usando i pesi float originali, mentre il kernel usa i pesi int8 caricati in model_cache. L'asimmetria e' voluta: misura quanto la quantizzazione a posteriori rompe l'allineamento.
method1_ptq.py
cp_weights = float_data["weights"][:4]
integer_weights = load_weights("/shared/weights.json") populate_model_cache(b, model_id, integer_weights, scale) populate_fwd_and_valid_keys( b, action, cp_weights, scale, integer_arithmetic=False)
CP
CP
usa weights_float.json e aritmetica float.
K
Kernel
usa weights.json e pesi int8.
!
Effetto
FAKE HIT e MISS diventano visibili.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 8
07
Metodo 1: risultati
30 pacchetti di test.
TRUE HIT
0 (0%)
FAKE HIT
18 (60%)
MISS
12 (40%)
TRUE
0%
FAKE
60%
MISS
40%
Interpretazione: PTQ non e' affidabile per questa implementazione, perche' il CP installa chiavi float che il kernel int8 non riproduce con precisione.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 9
08
Metodo 2: QAT
Quantization-Aware Training: il modello viene addestrato pensando all'int8.
Il modello QAT simula la quantizzazione durante il forward: i pesi vengono scalati, arrotondati, clampati a int8 e poi riportati a float per il training con STE.
FRR_model.py / method2_qat.py
w_scaled = w * 128 w_rounded = torch.round(w_scaled) w_clamped = torch.clamp(w_rounded, -128, 127) populate_fwd_and_valid_keys( b, action, int8_weights, 128, integer_arithmetic=True)
128
Scale factor
fisso a 128 per CP e kernel.
//
Divisione
Python usa // per imitare C.
OK
Risultato
chiavi identiche nel CP e in XDP.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 10
09
Metodo 2: risultati
30 pacchetti di test.
TRUE HIT
30 (100%)
FAKE HIT
0 (0%)
MISS
0 (0%)
TRUE
100%
FAKE
0%
MISS
0%
Interpretazione: QAT risolve il problema principale del PTQ. La tabella preinstallata contiene esattamente le chiavi che il kernel calcola a runtime.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 11
10
Metodo 3: OpenFlow-like
Regole installate on demand dal control plane.
Qui model_cache viene caricata al boot con il modello QAT, ma fwd_table parte vuota. Quando il kernel non trova una key, invia un miss_event al CP.
method3_openflow.py
def handle_miss(cpu, data, size):
ev = MissEvent.from_buffer_copy(raw) key = ev.key # gia' calcolata dal kernel fwd[c_ulonglong(key)] = action vk[c_uint8(ev.ttl)] = c_ulonglong(key)
TTL nuovo
MISS
›
CP
installa
›
TTL visto
TRUE HIT
›
XDP
redirect
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 12
11
Metodo 3: risultati
Snapshot durante il warm-up.
TRUE HIT
5 (17%)
FAKE HIT
14 (47%)
MISS
11 (37%)
TRUE
17%
FAKE
47%
MISS
37%
Interpretazione: il primo giro include il costo di apprendimento. Dopo che i TTL distinti sono stati visti almeno una volta, i MISS si fermano e i TRUE HIT crescono.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 13
12
Metodo 4: IPA Demo
Il modello non e' preinstallato: arriva dentro il pacchetto.
Questo e' il caso piu' vicino al paradigma IPA: model_cache e fwd_table partono vuote. Il primo pacchetto per un model_id trasporta i pesi nel payload UDP.
method4_ipa_demo.py
weights = [int8(ev.w0), int8(ev.w1), int8(ev.w2), int8(ev.w3)]
populate_model_cache(b, ev.model_id, weights, 128) key = (sum(iv[i] * weights[i]) + OFFSET * 128) // 128 fwd[c_ulonglong(key)] = action
0
Boot
nessun modello, nessuna regola.
1
Primo pkt
MODEL MISS + estrazione pesi.
N
Poi
TRUE HIT per TTL gia' noti.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 14
13
Metodo 4: ciclo operativo
Dal payload alla cache del modello.
Payload
4 pesi
›
MODEL MISS
event
›
CP
carica
›
fwd_table
prima key
›
Kernel
TRUE HIT
SN
Safety net
Se arriva un TTL non ancora visto, il kernel genera FWD MISS e il CP installa la regola on demand.
verifier-friendly read
__u8 *w = (__u8 *)(ipa + 1);
if ((void *)(w + 4) > data_end) return XDP_PASS; mev.w0 = w[0]; mev.w1 = w[1]; mev.w2 = w[2]; mev.w3 = w[3];
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 15
14
Metodo 4: risultati
La metrica chiave e' la transizione dal primo packet al forwarding autonomo.
TRUE HIT
crescente
FAKE HIT
0
MISS
TTL nuovi
router log
[CP] MODEL MISS | model_id=42 | weights extracted from packet [cache] Model 42 loaded | scale_factor=128 [CP] LOADED & rule INSTALLED | elapsed=~2 ms [CP] Next packets -> TRUE HIT (<1 ms)
Interpretazione: il router apprende il modello dal pacchetto e poi inoltra in autonomia alla velocita' del kernel.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 16
15
Differenze principali
Cosa cambia tra i quattro metodi.
Aspetto
PTQ
QAT
OpenFlow-like
IPA Demo
Pesi CP
float
int8
ev.key
payload
model_cache
piena
piena
piena
vuota
fwd_table
statica
statica
vuota
vuota
Allineamento
no
perfetto
perfetto
perfetto
MISS
errore
0
TTL nuovi
modello/TTL nuovi
Scalabilita'
range fisso
range fisso
dinamica
dinamica
Sintesi: QAT corregge il calcolo; OpenFlow-like e IPA Demo correggono anche il modo in cui le regole vengono installate.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP

## Slide 17
16
Risultati a confronto
Il comportamento cambia per quantizzazione e popolamento delle tabelle.
Metodo
TRUE HIT
FAKE HIT
MISS
PTQ
0 (0%)
18 (60%)
12 (40%)
QAT
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
OpenFlow
5 (17%)
14 (47%)
11 (37%)
IPA Demo
crescente
0
primo/TTL nuovi
!
PTQ
errore di quantizzazione visibile.
✓
QAT
allineamento perfetto.
→
Dinamici
warm-up, poi kernel speed.
IPA Lab · Intelligent Packets con eBPF/XDP