## Slide 1
PROGETTO IPA · LABORATORIO eBPF
Intelligent PAckets
con eBPF
Inferenza di modelli ML nel data plane del kernel, a velocità di linea — senza control plane centralizzato.
Topologia Germany50
Emulatore Kathara
eBPF / XDP
MLP int8

## Slide 2
INDICE
Di cosa parliamo
01
Lo scenario di base
Il paradigma Intelligent PAckets
02
Architettura eBPF / XDP
Il motore di inoltro nel kernel
03
I 4 metodi
Implementazione a livello di codice
04
Risultati e confronto
TRUE / FAKE / MISS per metodo
05
Conclusioni
Cosa dimostra il progetto
IPA · eBPF Lab
02

## Slide 3
SCENARIO DI BASE
Il paradigma Intelligent PAckets
Un modello ML compatto (MLP) viene quantizzato a 8 bit e incorporato direttamente nell'header del pacchetto. Ogni nodo esegue inferenza locale e decide l'inoltro, in autonomia.
Modello nel pacchetto
I pesi int8 dell'MLP viaggiano nell'header: il pacchetto porta con sé la propria "intelligenza".
Inferenza per-hop
Ad ogni salto il nodo costruisce un input locale e calcola la decisione via prodotto scalare intero.
Nessun control plane
L'inoltro avviene interamente nel data plane, senza segnalazione verso un controller centrale.
Adattivo per missione
Missioni diverse — recovery, deadline, congestione — sono modelli diversi nel pacchetto.
IPA · eBPF Lab
03

## Slide 4
SCENARIO DI BASE
Il ciclo eseguito ad ogni hop
1
PARSE
Estrae l'header IPA e i pesi del modello dal pacchetto in arrivo (UDP :9999).
›
2
INPUT VECTOR
Costruisce l'IV dallo stato locale: model_id, ttl, ingress_ifindex, input_size.
›
3
INFERENZA
Prodotto scalare intero pesi·IV → chiave di inoltro (key).
›
4
FORWARD
Cerca key in fwd_table e reindirizza con bpf_redirect(), senza controller.
forwarding key
// input vector e chiave di inoltro (aritmetica intera)
iv = [model_id, ttl, ingress_ifindex, input_size]
key = ( Σ ivᵢ·wᵢ + OFFSET·scale ) / scale
IPA · eBPF Lab
04

## Slide 5
AMBIENTE SPERIMENTALE
Il laboratorio: Germany50 su Kathara
50 (+2)
nodi di dorsale + 2 host virtuali
6
grado massimo di un nodo
:9999
porta UDP del traffico IPA
Percorso emulato
h_src
host sorgente
Darmstadt
nodo di ingresso
Frankfurt
router eBPF/XDP (inferenza)
Flensburg
nodo di uscita
h_dst
host destinazione
Topologia importata da germany50.xml (SNDlib) via importSNDLib.py.
IPA · eBPF Lab
05

## Slide 6
ARCHITETTURA EBPF / XDP
Il motore di inoltro nel kernel
Parsing Ethernet → IP → UDP → header IPA
Lookup dei pesi in model_cache (per model_id)
Calcolo della key via prodotto scalare intero
Lookup in fwd_table → bpf_redirect() o miss_event
Classificazione tramite valid_keys (TTL → key corretta)
Esito | Condizione
TRUE HIT | key trovata E valid_keys[ttl] == key
FAKE HIT | key trovata MA valid_keys[ttl] != key
MISS | key non presente in fwd_table
ebpf_program.py · ipa_switch
// XDP — calcolo del prodotto scalare
iv[0]=model_id; iv[1]=ip->ttl;
iv[2]=ingress_ifindex;
iv[3]=ipa->input_size;
for (i=0; i<4; i++)
out += iv[i] * (s8)w[i]);
key = (out + OFFSET*scale)/scale;
// esito -> bpf_redirect() | miss
IPA · eBPF Lab
06

## Slide 7
I 4 METODI
Quattro strategie di inoltro a confronto
01
PTQ Post-Training Quantization
CP con pesi float, kernel int8: asimmetria voluta che misura l'errore di quantizzazione.
02
QAT Quantization-Aware Training
Training con fake-quantization: CP e kernel usano la stessa aritmetica intera.
03
OpenFlow-like Control plane on-demand
fwd_table vuota: ogni MISS installa la regola usando la key calcolata dal kernel.
04
IPA Demo Il modello viaggia nel pacchetto
Cache e tabella vuote al boot: il router apprende il modello dal payload al volo.
IPA · eBPF Lab
07

## Slide 8
I 4 METODI · IMPLEMENTAZIONE
Metodo 1 — PTQ
Modello addestrato in float32 e quantizzato a posteriori. Il CP popola fwd_table con i pesi float originali, il kernel usa int8: un'asimmetria intenzionale che rende misurabile l'errore di quantizzazione.
method1_ptq.py
# CP usa i pesi FLOAT originali
cp_weights = float_data["weights"][:4]
# divergenza voluta dal kernel int8
populate_fwd_and_valid_keys(
b, action, cp_weights,
SCALE_FACTOR,
integer_arithmetic=False)
# -> FAKE HIT + MISS = errore PTQ
SCALE_FACTOR = ⌊127 / max|w|⌋ da weights_float.json
Kernel e model_cache allineati; solo il CP diverge
FAKE HIT e MISS quantificano la perdita di accuratezza
0%
TRUE HIT
60%
FAKE HIT
40%
MISS
Risultati su 30 pacchetti: 0 TRUE · 18 FAKE · 12 MISS.
IPA · eBPF Lab
08

## Slide 9
I 4 METODI · IMPLEMENTAZIONE
Metodo 2 — QAT
Modello addestrato direttamente in int8 con fake-quantization (STE) e SCALE_FACTOR fisso a 128. Kernel e CP usano un'aritmetica intera identica: le chiavi coincidono sempre.
method2_qat.py
SCALE_FACTOR = 128
# aritmetica intera == kernel
populate_fwd_and_valid_keys(
b, action, int8_weights,
SCALE_FACTOR,
integer_arithmetic=True)
# // replica la divisione intera C
key = (Σ iv·w + OFF*sc) // sc
L'operatore // elimina l'errore di arrotondamento ±1
Nessuna divergenza tra spazio kernel e user space
Comportamento deterministico e riproducibile
100%
TRUE HIT
0
FAKE HIT
0
MISS
Risultati su 30 pacchetti: 30 TRUE · 0 FAKE · 0 MISS.
IPA · eBPF Lab
09

## Slide 10
I 4 METODI · IMPLEMENTAZIONE
Metodo 3 — OpenFlow-like
fwd_table parte vuota. Ad ogni MISS il kernel invia un miss_event al control plane, che installa la regola usando direttamente ev.key: nessun ricalcolo in user space, zero rischio di mismatch.
method3_openflow.py
def handle_miss(cpu, data, size):
ev = MissEvent.from_buffer_copy(…)
key = ev.key # già dal kernel
fwd[c_ulonglong(key)] = action
vk[c_uint8(ev.ttl)] = key
# prima volta per un TTL -> MISS
# volte successive -> TRUE HIT
# scala a QUALSIASI IV
Regole installate on-demand, come in OpenFlow
FAKE HIT solo in warm-up (collisioni transitorie)
Nessun range di TTL cablato: scalabilità piena
17%
TRUE HIT
47%
FAKE HIT
37%
MISS
Snapshot warm-up (30 pkt). Dopo la convergenza i TRUE HIT crescono e i MISS si stabilizzano.
IPA · eBPF Lab
10

## Slide 11
I 4 METODI · IMPLEMENTAZIONE
Metodo 4 — IPA Demo
Il cuore del paradigma IPA: model_cache e fwd_table partono vuote. Il modello viaggia nel payload del pacchetto e il router non lo conosce al boot — lo apprende al volo dal primo pacchetto.
method4_ipa_demo.py
def handle_model_miss(…):
ev = ModelMissEvent.from_buffer_copy(…)
weights = [c_int8(ev.w0).value, …]
populate_model_cache(b, id, w, sc)
out = Σ(iv[i]*weights[i])
key = (out + OFF*sc) // sc
fwd[key] = action; vk[ttl] = key
# 1° pkt ~2 ms · poi TRUE HIT <1 ms
Il 1° pacchetto porta i 4 byte di pesi nel payload
Il CP carica il modello e installa la regola (~2 ms)
Dal 2° pacchetto: TRUE HIT dal kernel, CP silente
17%
TRUE HIT
47%
FAKE HIT
37%
MISS (1° PKT)
L'intelligenza è nel pacchetto: il router la apprende al volo e poi inoltra autonomamente.
IPA · eBPF Lab
11

## Slide 12
METODO 4 · DETTAGLI
Perché il verifier eBPF lo accetta
Il verifier vieta l'aritmetica di puntatori su data_end. La copia dei pesi usa 4 letture a offset fisso con un solo controllo di limite, invece di un loop.
letture a offset fisso
__u8 *w = (__u8 *)(ipa + 1);
if ((void *)(w + 4) > data_end)
return XDP_PASS; // un solo check
mev.w0 = w[0]; mev.w1 = w[1];
mev.w2 = w[2]; mev.w3 = w[3];
Descrizione | Metodo 3 | Metodo 4
model_cache al boot | pre-caricata | VUOTA
sorgente modello | file locale | payload pkt
primo pacchetto | FWD MISS | MODEL MISS
latenza 1° pkt | ~1 ms | ~2 ms
latenza 2°+ pkt | <1 ms | <1 ms
Metodo 4 è l'evoluzione del Metodo 3: entrambi installano regole on-demand, ma qui è il modello stesso a viaggiare nel pacchetto.
IPA · eBPF Lab
12

## Slide 13
RISULTATI
Confronto tra i quattro metodi
METODI | M1 · PTQ | M2 · QAT | M3 · OpenFlow | M4 · IPA Demo
Pesi del CP | float | int8 | ev.key | dal pacchetto
Allineamento CP/kernel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓
Cache al boot | pre-caricata | pre-caricata | pre-caricata | VUOTA
Popolamento tabella | statico | statico | on-demand | on-demand
Sorgente modello | file | file | file | payload
TRUE HIT | ~0% | ~100% | ~100%* | ~100%*
FAKE HIT | alto | 0 | warm-up | warm-up
Scalabilità | TTL fisso | TTL fisso | illimitata | illimitata
* dopo warm-up (M3) / dopo il primo pacchetto (M4).
IPA · eBPF Lab
13

## Slide 14
RISULTATI
TRUE / FAKE / MISS per metodo
Chart: 
| M1 · PTQ | M2 · QAT | M3 · OpenFlow* | M4 · IPA Demo*
TRUE HIT | 30 | 5 | 5
FAKE HIT | 18 | 14 | 13
MISS | 12 | 11 | 12
Su 30 pacchetti. * M3 = snapshot warm-up · M4 = post primo pacchetto (illustrativo).
IPA · eBPF Lab
14

## Slide 15
DETTAGLI TECNICI
Note implementative
BCC e tipi kernel
BCC non genera la classe Python da struct miss_event (non riconosce __u8/__u64): MissEvent e ModelMissEvent sono ctypes.Structure manuali.
Padding delle struct C
Il compilatore inserisce padding impliciti (2+7 byte) → 24 byte totali, replicati in Python con _pack_=1 e campi _pad espliciti.
Errore di arrotondamento ±1
I float divergono di ±1 dalla divisione intera del kernel. M2/M3/M4 usano // per replicarla; in M1 la divergenza è voluta.
Verifier: niente pointer arithmetic
Il verifier rifiuta i loop con bound check su data_end: M4 legge 4 byte a offset fisso con un solo controllo.
IPA · eBPF Lab
15

## Slide 16
CONCLUSIONI
Cosa dimostra il progetto
IPA funziona end-to-end
L'intelligenza è nel pacchetto: il router la apprende al volo e da quel momento inoltra in autonomia, a velocità kernel.
QAT azzera l'errore
Con aritmetica intera identica tra CP e kernel si ottiene il 100% di TRUE HIT; il PTQ ne quantifica la perdita.
On-demand = scalabilità
I metodi reattivi (M3/M4) installano regole solo quando servono, senza range di TTL cablati.
IPA · eBPF Lab
16